## Slide 1: 11章 高速無線LANにおける 電波伝搬

## Slide 2: 無線LAN環境の多重伝搬路の問題
無線LANと電波の伝搬環境
  無線LANシステムでは電波の伝搬環境が局所的であるため,伝搬特性はシステムの導入される個々の状況に対する依存性が高いという特徴がある.
    →それぞれのシステムにおける使用周波数,伝搬環境について妥当性の高い伝搬モデルを選択する必要がある
多重伝搬路
  無線LANの使用環境では,アクセスポイントとの間に遮蔽物(屋内では什器等,屋外では建物,地物等)が存在することによる電波の減衰やシャドウイングが無視できない.また,遮蔽物によって生じる反射波や散乱波の影響がある.

## Slide 3: 多重波伝送路とフェージング
多重波伝送路
  反射波や散乱波,直接波といった伝送路は多重波伝送路と呼ばれる.受信波は反射・散乱波などの多重に伝搬してくる波が位相合成されたものになるため,時間的・場所的にそれら相互の位相振幅関係が変化することによって受信波のレベルに変動が生じる.

## Slide 4: 多重波伝送路とフェージング
フェージング
  受信レベルの変動のことをフェージングと呼ぶ.受信波を構成する多重波の組成によって受信レベルの変動の統計的な性質が異なってくる.
  また,これらのフェージング環境において,送受信機や反射物が移動することによって生じる搬送波の周波数偏移(ドップラー変動)も考慮する必要がある.

## Slide 5: 周波数選択性フェージングと多重遅延波
周波数選択性フェージング
  受信機に到来する多重波の伝搬経路長は,それぞれ異なるため,受信波は異なる位相回転量を伴った位相合成波として得られる.お互いの多重波の位相が逆相で合成されると,受信レベルの低下が起こる.
  伝送路長に対する位相回転量は周波数(波長)によって異なるため,広帯域通信の場合では帯域内に多重波が同相合成される周波数と逆相合成される周波数が混在するようになり,受信レベルの低下が帯域内のある特定の周波数において生じるようになる.これを周波数選択性フェージングと呼ぶ.

## Slide 6: 周波数選択性フェージングと多重遅延波
多重遅延波
  時間領域で多重波伝搬路を観測すると,伝搬経路長の異なる多重波はそれぞれの経路長に応じた伝搬時間を伴って到来するため,ある瞬間に送信された信号が時間的な広がりを持って受信される.この多重波を,多重遅延波と呼ぶ.
  多重遅延波はアナログ通信ではゴーストやエコーという形で通信品質を劣化させ,デジタル通信においては符号間干渉による通信品質の劣化をもたらす.

## Slide 7
AP
受信端末
送信波形
インパルス形状
t
搬送波
受信波形
f
Chart: 
系列 1 | 4.3
系列 2 | 2.4
系列 3 | 2
系列 4 | 1
系列 5 | 0.5
周波数選択性フェージング
多重遅延波
マルチパス(多重波)

## Slide 8: 自由空間伝搬特性
アクセスポイントや端末の周囲に障害物や反射物が存在しない環境における電波伝搬を指し,厳密には宇宙空間や電波暗室など,直接波以外に到来する波が存在しない場合の伝搬を指す.
実環境では,見通し内通信環境で狭ビーム指向性アンテナを用いて周囲の什器や地物などによって到来する多重波をアンテナ指向性により排除できる場合などに自由空間伝搬損失に近い伝搬特性を示す.

## Slide 9: フリスの伝達公式から自由空間伝搬損失の導出
: 送信アンテナから送信される電力
: 送信アンテナで受信する電力
: 波長
: アンテナ間の距離
: 送信アンテナの利得
: 受信アンテナの利得
(送信アンテナ,受信アンテナのゲインが0として)
自由空間伝搬損失 は以下のように定義される

## Slide 10
を光速, を搬送波周波数とすると,
より,
単位を に変換する

## Slide 11
自由空間伝搬損失は距離の2乗に比例して大きくなる.
自由空間伝搬損失は他の複雑な環境における伝搬損失を考えるうえでのリファレンス(基準)としてや,被干渉量の最悪値評価を行う場合などに使用される.

## Slide 12: 屋内無線LANの伝搬特性
無線LANシステムが適用される屋内環境は,ホールやオフィスから一般住宅まで多岐にわたるが,送受信点間距離としては通常,100m以下.また,使用周波数帯は,802.11a,b,gで使用される2.4GHz/5GHz帯が想定される.一般に,屋内環境における伝搬特性は自由空間伝搬損失と比べて以下の理由から複雑になる
周りが壁・天井・床に囲まれた閉空間である.
什器やパーティションにより,場所によっては定常的な伝搬路遮蔽物がある.
人が動き回ることなどにより,伝搬路に時間的な変動が発生する.
Notes: また,四方の壁面が金属のように電波を強く反射する場合,電波が閉空間内に閉じ込められる効果が顕著になる.アンテナ高が高く,送受信点間の見通しがある場合はAPと端末間の距離を離しても自由空間のように距離の2乗で伝搬損失が増加するのではなく,1.5乗程度に軽減される場合もある.また逆に見通しがさえぎられる場合は距離の3乗程度になり,自由空間よりも厳しい受信状態になる.
さらに,これらの静的な伝搬特性に人の動きなどの動的な変動要素が加わることによって,時間変動を伴う複雑な伝搬環境となる.

## Slide 13: 屋内伝搬環境の区分と特徴
屋内の伝搬環境は,主に規模による観点から大別して住宅環境,オフィス環境,商業施設の3種類に分類することができる.以下の表に主な特徴を示す.
単純な立方体モデルが成り立つことはないが,概略を把握するためには有効であり,統計的な伝搬特性を論じる場合には有用な分類法である.
 | 住宅環境 | オフィス環境 | 商業施設環境
縦 × 横 | 10m × 10m | 25m × 25m | 50m × 50m
高さ | 2.5m | 3m | 3m
床 | 木造,コンクリート | コンクリート | コンクリート
壁面 | 木造,耐火ボード | 金属,コンクリート | コンクリート

## Slide 14
: 送受信転換距離 [m]
: 送受信転換距離に対する減衰係数
: 周波数 [MHz]
: 床・天井・壁を通過することによる負荷損失
: 通過する床等の枚数
屋内の伝搬損失距離特性
屋内では見通しが十分確保できない場合が多く,自由空間伝搬よりも損失が増加する.屋内伝搬の基本となる伝搬損失距離特性Lは次式で推定することができる.

## Slide 15
環境 | 集合住宅内 |  | 戸建て住宅内 |  | オフィス内 | 
周波数 |  |  |  | 5.2 |  | 5.2
 | 28 | 30 | 28 | 28 | 30 | 31
備考 | *1:コンクリート壁 1枚あたり | *1:コンクリート壁 1枚あたり |  | *2:木造モルタル |  | 
環境 | 集合住宅内 |  | 戸建て住宅内 |  | オフィス内 | 
 |  |  |  | 5.2 |  | 5.2
 | 28 | 30 | 28 | 28 | 30 | 31
備考 | *1:コンクリート壁 1枚あたり | *1:コンクリート壁 1枚あたり |  | *2:木造モルタル |  | 
: 送受信点間距離に対する減衰係数
: 床,天井,壁を通過することによる付加損失

## Slide 16
床,天井,壁等による完全な遮蔽がない場合の計算例
実際の測定例では壁を挟むごとにLf分シフトしている.

## Slide 17: 屋内多重波の特性
一般的な屋内伝搬環境において周囲の様々な場所に存在する什器や壁面によって反射・散乱されることで発生する多重波は,時間的な広がりを伴って到来するだけでなく,空間的な広がりを伴って到来する.
アレーアンテナに到来する多重波の空間的な広がりがアンテナ素子間の送受信相関特性や指向性制御に影響を及ぼすことから,多重波の空間的な広がり特性が重要な伝搬パラメータの一つとしてみなされている.
Notes: 次世代の高速無線LAN技術として有望視されているMIMO(Multi-Input Multi-Output)通信技術や,アダプティブ・アンテナ(複数のアンテナ素子を配列し,各々のアンテナ素子出力の伝搬特性に対して最適な重みづけをして受信機への入力とする)を用いたシステム等,アレーアンテナ(複数のアンテナ素子を配列し一つのアンテナとするもの)を用いた技術では

## Slide 18: r.m.s遅延スプレッド
多重遅延波特性を特徴づけるパラメータとして,r.m.s遅延スプレッド(r.m.s:root mean square,二乗平均)が広く用いられている.
ある帯域を持ったインパルスを,対象とする伝搬環境において送信し,受信側で伝搬環境の統計的性質が変わらない範囲で場所あるいは時間を変えて得られる複数のインパルス応答を平均することにより得られるものが電力遅延プロファイルの標準偏差として与えられる.
r.m.s遅延スプレッドが大きい環境の場合,受信側に到来する多重波が時間的に大きく広がっているということに相当するため,符号間干渉による伝送品質の劣化が無視できなくなる.さらに,無線LANシステムの仕様に照らし合わせることによって,r.m.s遅延スプレッド値からその環境における大まかな伝送品質を推定することが可能になる。

## Slide 19: r.m.s遅延スプレッドの注意点
r.m.s遅延スプレッドは以下の点で注意が必要
主波からどの程度まで減衰した到来波までを考慮するか.
見通しが確保されていて,直接波の電力が多重遅延波に比べてとびぬけて大きい場合.

## Slide 20: r.m.s角度スプレッド
到来波の空間的な広がりを特徴づけるパラメータ.
電力角度プロファイルの標準偏差として与えられる.
最も強い波が到来する方向を0°としたグラフ.特に長い廊下などでは折り返しの反射波の影響が強く,両廊下端方向からの反射が集中する分布になるが,一般的なオフィス環境では,見通し環境で数十度,見通し外環境では百度程度の範囲に到来波が分布する.

## Slide 21: 多重波時空間モデル
これまでの二つが時間のみ,角度のみに対するものだったのに対して双方を扱うモデル.
アレーアンテナの使用を想定した広帯域通信に対する伝搬モデル.
屋内の多重到来波の時空間モデルとしてクラスタ・モデルが採用されている.

## Slide 22
クラスタA
クラスタB
クラスタC
Chart: 
| カテゴリ 1 | カテゴリ 2 | カテゴリ 3
系列 1 | 2 | 0.7 | 1
系列 2 | 5 | 4 | 4
系列 3 | 7 | 6 | 7
系列 4 | 3 | 2 | 3
系列 5 | 2 | 1 | 1
Chart: 
| カテゴリ 1 | カテゴリ 2 | カテゴリ 3
系列 1 | 7 | 7 | 6
系列 2 | 5 | 5 | 4
系列 3 | 3 | 3 | 2
系列 4 | 2 | 2 | 1
系列 5 | 1 | 0.5 | 0.7
到来角度
到来レベル
到来レベル
到来時間

## Slide 23
反射・散乱波のレベルの分布は,到来遅延時間に対しては指数分布,到来角度に対しては到来群の中心を基準としてラプラシアン分布で近似できる.

## Slide 24: レイ・トレース法(光線追跡法)
これまでは統計的なアプローチで解析する方法.
これからは確定的なアプローチで伝搬特性を解析する.
レイ・トレース法では電波を光線(レイ)とみなして扱う.
レイ・トレース法は大きく分けて2つの部分からなる方法
幾何光学に基づく伝搬経路の推定
什器や壁面の反射点,透過点,回折点における反射損失(係数),等価損失(係数),回折損失(係数)の推定

## Slide 25
受信点
送信点
受信点
送信点
鏡像点法(imaging 法)
レイ発射法(ray launching 法)
Notes: 送信点の鏡像を等価的な送信点として受信点に到達するレイを探索する方法 レイ発射法は等間隔で放射される多数のレイで近似し,放射点を含む領域に到達するレイを探索 レイ発射法は,送受信点間距離が離れるにしたがって空間分解能が悪くなり,誤差が大きくなるという問題点 鏡像点法は境界条件が増加すると計算量が急激に増加するという問題点がある.

## Slide 26: 建材の透過・反射係数
反射係数は入射波電界に対する反射波電界の比,透過係数は入射波電界に対する透過電界の比によって与えられる.
入射電界の向きに依存性がある.

## Slide 27
n
n
:入射波電界強度
:反射波電界強度
:透過波電界強度
:反射係数(TE入射)
:反射係数(TM入射)
:Transverse Electric wave
:Transverse Magnetic wave

## Slide 28: UTD回折係数
幾何光学的に回折現象を扱える理論に,UTD(The Uniform Geometrical Theory of Diffraction, 幾何光学回折理論)がある.
回折現象とは,波が障害物に対して反射するだけでなく,障害物の影に回り込むように進む性質のことをいう.
UTD回折係数は回折点における入射波電界の向きに対して依存性を持つ.
実測値と理論値が非常によく似た値がでるため,有効性が高い.

## Slide 29
送信点
受信点

## Slide 30: 動的な伝搬特性
無線LAN環境で受信特性に動的な変動を与える要因は,主要因として,屋内環境を歩き回る通行人によるものがあげられる.
通行人によって反射散乱されて到来する遅延波は,通行人の移動速度に応じたドップラー効果を受けるため,周波数偏移を被ることになる.

## Slide 31: 置局設計(アクセス・ポイント設置)の考え方
実験的にも理論的にも十分に行われているとは言えない.
一般に,アクセス・ポイントと端末の間の見通し線が障害物に遮られる率を小さくするためには,アクセス・ポイントは部屋の天井近くのできるだけ高い位置に設置されることが望まれる.

## Slide 32: 無線ゾーンの評価方法
次式を用いることによって,実際にアクセス・ポイントを設置する前に,大まかな無線ゾーンの評価が可能になる.
: 受信電力[dBm]
: 送信電力[dBm]
: 送信アンテナ利得[dBi]
: 伝搬損失[dB]
: 受信アンテナ利得[dBi]
Notes: Pt,Gt,Grはシステムの仕様から知ることができる
損失はさっき計算した方法やレイ・トレース法によって推定することが可能

## Slide 33: 802.11フォールバック方式
データ伝送速度[Mbps] | 必要最小受信レベル[dBm]
6 | -82
9 | -81
12 | -79
18 | -77
24 | -74
36 | -70
48 | -66
54 | -65
1000バイトのパケットを伝送した場合にパケット誤り率10%を得る最低受信レベルとして規定されている.
ただし,これは有線接続による理想的な伝搬環境での規定なので,さらに厳しい値になることに留意しなければいけない.

## Slide 34
同室だと54Mbps程度の伝送速度が期待できる.
隣室では6~12Mbpsとなり,離れた場所では通信不能となることがわかる.

## Slide 35: 電波の干渉特性
壁面などの通過がなく,距離に対する伝搬損失の増加が一定とみなせる場合,希望波C(Carrier wave)と対干渉波I(Interference wave)の平均電力の比C/Iは以下の式で表せる.
: 無線ゾーン半径
: 同一周波数繰り返し距離
: 距離に対する伝搬損失の変化率