## Slide 1: 第６章 スループットとMACレイヤの高機能化
7/19 T4 中村

## Slide 2: 802.11a/g/bのスループットの計算
復習
スループプットとは
→データの転送効率 単位時間当たりのペイロードの量 単位[bps]
802.11a/gの無線伝送レートは最大54[Mbps]
802.11bの無線伝送レートは最大11[Mbps]
Notes: ペイロード:全体のパケットから制御データや誤り訂正符号などのオーバーヘッド分を差し引いた、実質的に相手方に伝達されるデータ

## Slide 3
802.11
ヘッダ
LLC
ヘッダ
802.11
FCS
IP
ヘッダ
IP
ペイロード
PLCP
プリアンブル
PLCP
ヘッダ信号
データ
PLCP
ﾃｲﾙ･ﾋﾞｯﾄ
ﾊﾟﾃｨﾝｸﾞ･
ﾋﾞｯﾄ
シグナル
拡張
16μs
4μs
LLC(Logical Link Control)ヘッダ
エラー制御やフレーム制御などの機能
IP(Internet Protocol )ヘッダ
IPバージョン・送信元アドレス・宛先アドレスなどが格納
FCS(Frame Check Sequence)
データに付加される誤り検出符号
802.11a/gのPLCPフレーム・フォーマット
Notes: 802.11a/gのPLCPフレーム・フォーマット
LLC:OSI参照モデルにおけるデータリンク層（第2層）がもつ2つ（MAC層とLLC層）の副層のうち、上位の層に位置している
IP:OSI参照モデルにおけるネットワーク層（第3層)データを送る相手を決め最適な経路で送信
IPヘッダ:IPバージョン・送信元アドレス・宛先アドレス
Frame Check Sequence(シーケンス):通信途上でデータに誤りが生じていないか調べるため、送信時にデータに付加される誤り検出符号のこと。

## Slide 4
PLCP(Physical Layer Convergence Protocol)プリアンブル
同期をとるために、フレームの先頭に追加されるビット列
PLCPヘッダ信号
変調方式(伝送速度)、データ長などの情報があるヘッダ
802.11
ヘッダ
LLC
ヘッダ
802.11
FCS
IP
ヘッダ
IP
ペイロード
PLCP
プリアンブル
PLCP
ヘッダ信号
データ
PLCP
ﾃｲﾙ･ﾋﾞｯﾄ
ﾊﾟﾃｨﾝｸﾞ･
ﾋﾞｯﾄ
シグナル
拡張
16μs
4μs
802.11a/gのPLCPフレーム・フォーマット
Notes: 802.11a/gのPLCPフレーム・フォーマット
PLCPは物理層で付加される
残りの部分
Frame Control、Duration/ID address1~4 seq(シーケンス)番号

## Slide 5
802.11
ヘッダ
LLC
ヘッダ
802.11
FCS
IP
ヘッダ
IP
ペイロード
PLCP
プリアンブル
PLCP
ヘッダ信号
データ
PLCP
ﾃｲﾙ･ﾋﾞｯﾄ
ﾊﾟﾃｨﾝｸﾞ･
ﾋﾞｯﾄ
シグナル
拡張
16μs
4μs
PLCPテイル・ビット
PLCPヘッダ信号に対応する信号
パティング・ビット
フレーム長を4μsの整数倍の長さになるように調整する機能
シグナル拡張
802.11/gの場合のみ信号6μsの無信号期間を付加
802.11a/gのPLCPフレーム・フォーマット
Notes: OFDMシンボル長は、4μ秒とされています
IEEE 802.11aでは、サブキャリアは52本ありますが、このうち4本は、パイロット信号としてデータを送信しないので、48本がデータ送信用になります。サブキャリアは、312.5kHz間隔になっています。

## Slide 6
802.11
ヘッダ
LLC
ヘッダ
802.11
FCS
IP
ヘッダ
IP
ペイロード
802.11
ACK
SIFS
次フレーム
DCF
バックオフ
制御時間
1周期 T
802.11
データフレーム
802.11
ヘッダ
LLC
ヘッダ
802.11
FCS
IP
ヘッダ
802.11
ACK
SIFS
次フレーム
DCF
バックオフ
制御時間
1周期 T
802.11
データフレーム
UDP
ペイ
ロード
UDP
ヘッダ
1周期 T
802.11
ヘッダ
LLC
ヘッダ
802.11
FCS
IP
ヘッダ
802.11
ACK
SIFS
DCF
バックオフ
制御時間
802.11
データフレーム
TCP
ペイ
ロード
TCP
ヘッダ
802.11
ヘッダ
LLC
ヘッダ
802.11
FCS
IP
ヘッダ
802.11
ACK
SIFS
DCF
バックオフ
制御時間
802.11
データフレーム
TCP
ACK
TCP
ヘッダ
802.11
ACK
802.11
ヘッダ
次
(1)IPレベル・スループット
(2)UDPレベル・スループット
(3)TCPレベル・スループット
IPパケット長
IPパケット長
IPパケット長
Notes: ACKは端末とアクセスポイント間の話
TCPACKはコンピュータネットワークの授業ACK

## Slide 7
DCF(Distributed Coordination Function)
DCFバックオフ制御時間の平均
DIFS+CWmin×スロットタイム/2
CWmin×スロットタイム/2→2進数バックオフ制御のバックオフ時間
時間
DIFS
パケット
ACK
SIFS
・・・・・・・
バックオフ
スロットタイム
データ・パケット送信単位

## Slide 8
IEEE802.11ACKフレーム長[μs]
PLCPプリアンブル+{PLCPヘッダ(ヘッダ)+ラウンドアップ{{PLCPヘッダ(サービス)+802.11ACKフレーム+FCS+tail}/OFDMシンボルごとのデータビット}}×4
=16+{1+ラウンドアップ{(16+10×8+4×8+6)/ OFDMシンボルごとのデータビット}}×4
IEEE802.11データフレーム長[μs]
PLCPプリアンブル+{PLCPヘッダ(ヘッダ)+ラウンドアップ{{PLCPヘッダ(サービス)+802.11MACヘッダ+LLCヘッダ+IPパケット+FCS+tail}/OFDMシンボルごとのデータビット}}×4
=16+{1+ラウンドアップ{16+24×8+8×8+1500×8+4×8+6/ OFDMシンボルごとのデータビット}}×4
Notes: ラウンドアップ：小数点以下を切り上げる

## Slide 9
IEEE802.11データフレーム長[μs](TCP-ACKパケットの場合)
PLCPプリアンブル+{PLCPヘッダ(ヘッダ)+ラウンドアップ{{PLCPヘッダ(サービス)+802.11MACヘッダ+LLCヘッダ+ TCP-ACKパケット+FCS+tail}/OFDMシンボルごとのデータビット}}×4
=16+{1+ラウンドアップ{16+24×8+8×8+40×8+4×8+6/ OFDMシンボルごとのデータビット}}×4
802.11aのSIFS
SIFS：16[μs] スロットタイム：9[μs]
802.11gのSIFS
SIFS：10[μs] スロットタイム：20[μs]
ショートスロットタイム：9[μs]

## Slide 10
OFDMシンボルごとのデータビット
ラウンドアップ
小数点以下を繰り上げ
UDPペイロード長=1472[byte]
TCPペイロード長=1460[byte]
OFDMシンボルごとのデータビット | 
伝送レート[Mbps] | データビット[bit]
6 | 24
9 | 36
12 | 48
18 | 72
24 | 96
36 | 144
48 | 192
54 | 216

## Slide 11
Chart: 伝送レート[Mbps ]
| 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 54
IP | 5.3727 | 7.7846 | 10.0209 | 14.126 | 17.6082 | 23.7389 | 28.4698 | 30.8087
UDP | 5.2724 | 7.6393 | 9.8338 | 13.8623 | 17.2795 | 23.2957 | 27.9383 | 30.2336
TCP | 4.905 | 7.0055 | 8.894 | 12.2528 | 14.9504 | 19.491 | 22.7569 | 24.2701
Notes: IPパケット/T
UDPペイロード/T
TCPペイロード/T

## Slide 12
Chart: 伝送レート[Mbps ]
| 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 54
IP | 5.1326 | 7.2904 | 9.2166 | 12.5786 | 15.2672 | 19.6721 | 22.8137 | 24.2915
UDP | 5.0368 | 7.1543 | 9.0445 | 12.3438 | 14.9822 | 19.3049 | 22.3878 | 23.8381
TCP | 4.6075 | 6.4141 | 7.9618 | 10.551 | 12.492 | 15.5113 | 17.5112 | 18.3937

## Slide 13
802.11aのDCFバックオフ制御平均時間
DIFS+CWmin×スロットタイム/2
=34+15×9/2
=101.5
802.11gのDCFバックオフ制御平均時間(スロットタイム使用時)
DIFS+CWmin×スロットタイム/2
=56+15×20/2
=206
802.11gのDCFバックオフ制御平均時間(スロットタイム使用時)
DIFS+CWmin×スロットタイム/2
=34+15×9/2
=101.5

## Slide 14
802.11
ヘッダ
LLC
ヘッダ
802.11
FCS
IP
ヘッダ
IP
ペイロード
PLCP
プリアンブル
PLCP
ヘッダ信号
データ
802.11bのPLCPフレーム・フォーマット
ロングプリアンブルとショートプリアンブル
801.11b では高速化オプションとして 2[Mbps] 変調 96[μs]のモードが追加された
メリット
伝送速度が速い
デメリット
通信範囲が狭い
Notes: 801.11b では高速化オプションとして 2Mbps 変調 96μ秒のモードが追加されました。Short Preamble は 802.11g 以降で実装必須となった。
ショートプリアンブルを有効にすると、伝送速度が速くなる。一方、1Mbpsの通信が使えなくなるので、通信範囲が狭くなるというデメリットがある。

## Slide 15
IEEE802.11ACKフレーム長[s]
PLCPプリアンブル+PLCPヘッダ/ PLCPヘッダ伝送レート
+ (802.11ACKフレーム+FCS)/伝送レート
=144+48/1[Mbps] +(10×8+4×8)/伝送レート[Mbps](ロング)
=72+48/2[Mbps] +(10×8+4×8)/伝送レート[Mbps](ショート)
IEEE802.11データフレーム長[s]
PLCPプリアンブル+PLCPヘッダ/ PLCPヘッダ伝送レート
+ (802.11MACヘッダ+LLCヘッダ+IPパケット+FCS)/伝送レート
= 144+48/1[Mbps]+(24×8+8×8+1500×8+4×8)/伝送レート[Mbps](ロング)
= 72+48/2[Mbps] +(24×8+8×8+1500×8+4×8)/伝送レート[Mbps](ショート)

## Slide 16
IEEE802.11ACKフレーム長[s]
PLCPプリアンブル+PLCPヘッダ/ PLCPヘッダ伝送レート
+ (802.11MACヘッダ+LLCヘッダ+TCP-ACKパケット+FCS)/伝送レート
=144+48/1[Mbps] +(24×8+8×8+40×8+4×8)/伝送レート[Mbps](ロング)
=72+48/2[Mbps] +(24×8+8×8+40×8+4×8)/伝送レート[Mbps](ショート)
フレーム感覚
SIFS 10[s]
DCFバックオフ制御平均時間=DIFS+CWmin×スロットタイム/2
=50+31×20/2
=360

## Slide 17
Chart: 伝送レート[Mbps]
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
IP | 0.92865 | 2.4742 | 3.7408 | 4.782 | 5.6622 | 6.4134
UDP | 0.91131 | 2.428 | 3.671 | 4.6927 | 5.5565 | 6.2937
TCP | 0.86244 | 2.1921 | 3.2054 | 3.9865 | 4.6164 | 5.1324

## Slide 18
Chart: 伝送レート[Mbps]
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
IP | 1.7894 | 2.5762 | 3.974 | 5.1782 | 6.2262 | 7.1467
UDP | 1.756 | 2.5281 | 3.8999 | 5.0815 | 6.11 | 7.0133
TCP | 1.6361 | 2.3173 | 3.4747 | 4.4211 | 5.2094 | 5.8761

## Slide 19
CSMA/CAの2進数バックオフ制御の特性
無線アクセス制御方式のスループット
スループットを計算することでアクセス制御方式による無線チャネルの利用効率を計算できる

## Slide 20
時間
DIFS
DIFS
SIFS
SIFS
SIFS
DIFS
時間
時間
時間
ACK
ACK
データ
データ
ACK
端末1
端末2
端末3
無線基地局
ビジー
DIFS
ビジー
DIFS
ビジー
DIFS
ビジー
DIFS
バックオフ
2
6
バックオフ
5
データ

## Slide 21
無線基地局
時間
DIFS
SIFS
SIFS
DIFS
時間
時間
時間
データ
ACK
データ
衝突
DIFS
DIFS
DIFS
DIFS
データ
端末1
端末2
端末3

## Slide 22
時間
DIFS
パケット
ACK
SIFS
・・・・・・・
バックオフ
スロットタイム
データ・パケット送信単位
バックオフ時間＝(CWmin×スロットタイム)/2
再送信回数 | CW | 
 | 802.11a | 802.11b
0 | 15 | 31
1 | 31 | 63
2 | 63 | 127
3 | 127 | 255
4 | 255 | 511
5 | 511 | 1023
6 | 1023 | 1023

## Slide 23
802.11a/b無線LANのスループット特性
AP
アクセスポイント
Ethernet
端末1
端末2
端末10
・・・・・・・・
下り方向
上り方向
10台
設定
単一セル
上り方向総トラフィック＝下り方向総トラフィック
端末数：10
端末からのトラフィック：すべて均等

## Slide 24
結果
送信トラフィック量が増加するとともにスループットも増加するが最大スループットを達した後もトラフィック量を増加させるとわずかにスループットが低下する
802.11aと802.11bを比較すると...
802.11aのほうがスループットの低下度合いが大きい
→802.11aのCWminの値が802.11bのCWminの値の半分で端末が多くなると
衝突確率が802.11ｂより高くなるためであると考えられる
Notes: スループットの低下はわずかでこれは2進数バックオフによって衝突する確率が低減されるため

## Slide 25
AP
アクセスポイント
Ethernet
下り方向
上り方向
端末1
802.11b準拠無線LANのスループット特性
設定1
単一セル
上り方向総トラフィック＝下り方向総トラフィック
端末数：1

## Slide 26
結果
最大スループットを達した後もトラフィック量を増加させてもスループットはほとんど低下しない
→データパケットの衝突が起こっていない
データサイズを変える
データサイズを小さくするとスループットは低下する
→一周期のパケットの大きさに対するオーバーヘッド(ACK,ヘッダ,SIFS,DIFS)
の割合が大きくなるため

## Slide 27
設定2
セル数：2(同一周波数)
上り方向総トラフィック＝下り方向総トラフィック
端末数：1(各セルごと)
セル1,2はほぼオーバーラップ
端末2
AP
Ethernet
端末1
AP
下り
上り
同一周波数
セル1
セル2
上り
下り

## Slide 28
結果
各セルごどのスループットがほぼ同じになる
2つのスループットの和は単一セルの場合とほぼ等しい
→一つの無線チャネルを二つのセルでシェアしていることがわかる
Notes: 同一周波数のAPが複数存在しオーバーラップしている場合は一つの無線シャネルを複数のセル内に存在する無線端末で共用する

## Slide 29
AP
Ethernet
端末1
AP
端末2
同一周波数
セル1
セル2
距離を離していく
設定３
セル数：2
同一周波数を使用
端末数：1(各セルごと)
APは見通しのよい場所に設置

## Slide 30
キャリアセンスの結果
AP間のキャリアセンス成功率はほぼ100％
端末間または端末、PA間でのキャリアセンス成功率は距離が離れるともに大きく低下する
屋外環境下だとほぼ0％まで低下する

## Slide 31
スループットの結果
スループットは距離とともに低下する
AP間が150m離れたとき局所的に各セルごとのスループットが低下する
さらに離すとスループットは上昇し、互いに干渉を与えない範囲まで離れると
スループットは一定になる
→キャリアセンス確率が低下する一方、干渉確率も低下するため
屋外のほうがスループットは高い
→屋内では壁やガラスの影響により受信レベル変動が大きい
このため屋内では０mでもキャリアセンスが100％にならず隠れ端末状態になる
場合があるためスループットが低い
Notes: 0mのスループットと比較すると屋外では最大36％、屋内では24％ほど低下する 隠れ端末状態になる確率が増加するため

## Slide 32
AP
2.4GHz
Ethernet
端末1
下り方向
上り方向
設定３
上り方向総トラフィック＝下り方向総トラフィック
セル数：1
端末数：1
干渉波
電子レンジ

## Slide 33
結果
高トラフィック領域のスループットが低下する
教科書の例では送信トラフィック量が3Mbpsを超えたとき干渉なしのスループットより56%低下することがわかる
スループット低下の原因
端末がキャリアセンスしたとき電子レンジからの干渉波をビジーと感知するため送信待機するため
データの送受信中に干渉期間が開始されるとパケットロスが発生するため

## Slide 34
MACレイヤの高機能化とQoS
QoS(Quality of Service)：サービス品質
802.11 eはMACレイヤにQoS機能を追加する規格が標準化されている
DCFとPCF(Point Coordination Function)の機能を統合的に提供する
HCF(Hybrid Coordination Function)の機能が規定されている)
QoSの制御機能
HCF contention-baced channel access
HCF controlled channel access

## Slide 35
HCF contention-baced channel access
(HCF競合チャネルアクセス)
従来から規定されているDCF(自立分散的なアクセス制御)を拡張したアクセス制御によってデータ送信時に優先制御を行う優先制御型のQoS
HCF controlled channel access
従来、オプションとして規定されていたPCF(集中制御(ポーリング)によるアクセス制御)を拡張し合意された帯域幅や遅延時間などのパラメータを保証するパラメータ保証型QoS

## Slide 36: 従来のCSMA/CAを改良した HCF競合チャネルアクセス
EDCA (Enhanced Distributed Channel Access)
従来のDCF手順で使用するチャネルアクセス手順を拡張したという意味
AC(Access Category)
送信するデータのカテゴリーごとに提供するサービスの品質に差をつけることによって優先制御(Prioritized QoS)を提供する

## Slide 37
ACの具体的なカテゴリー
AC_BK(背景トラフィック用)
AC_BE(ベストエフォートデータ用)
AC_VI(ビデオデータ用)
AC_VO(音声データ用)
優先制御のために使用されるパラメータ
AIFS （Arbitration IFS、フレーム送信間隔）
CW
TXOP （Transmission Oppotunity、排他的なチャネルの利用）

## Slide 38
時間
DIFS
or
AIFS
パケット
ビジー
メディア
SIFS
PIFS
DIFS
スロットタイム
CW
i番目のAC用AIFS
j番目のAC用AIFS
Defer Access
EDSAではDIFSの時間の代わりにACの優先度に応じたAIFS時間を使用する
優先度の高いACほどAIFS時間の値は短く設定されていてこれをもとに
アクセス制御をおこなうことでAC間の優先制御を実現できる

## Slide 39
AC | CW |  | AIFS | TXOP Limit |  | 
 | 最小値 CWmin | 最大値 Cwmax |  | 物理レイヤ |  | 
 |  |  |  | 802.11b (DSSS,CCK) | 802.11a/g (OFDM) () | その他物理レイヤ
AC_BK | aCWmin | aCWmax | 7 | 0 | 0 | 0
AC_BE | aCWmin | aCWmax | 3 | 0 | 0 | 0
AC_VI | (aCWmin+1)/2-1 | aCWmin | 2 | 6.016ms | 0 | 0
AC_VO | aCWmin | (aCWmin+1)/2-1 | 2 | 3.264ms | 0 | 0

## Slide 40
HCF競合チャネルアクセスでも２進数バックオフアルゴリズムが採用
バックオフアルゴリズムにより発生させる乱数の範囲をACに応じて変えることで乱数の範囲を小さくし短い待機時間でのデータ送信が行える
TXOP （Transmission Oppotunity、排他的なチャネルの利用)
アクセスポイントまたは端末が、EDCAに競合制御によりチャネルのアクセス権を取得した後、そのチャネルを排他的に使用できる時間を表すパラメータ
TXOP が 0 の場合は、アクセス権を獲得後に送信できるフレーム数は 1 つだけとなる

## Slide 41: ポーリングによるHCFコントロールドチャネルアクセス(HCCA)
HCCAとは？
HCCAは従来のPCF に相当し、端末の優先度を考慮したスケジューリングを行い、送信を許可した端末に許可するチャネル使用時間が書かれたポーリング フレームを送信し送信を許可された端末が送信中は、他の端末はアクセスを抑制され、 QoS が保証される。
ポーリングを行う主体はHC(Hybrid Coordinator)と呼ばれ、
QoS対応のアクセスポイント(QAP：QoS Access Point)がこの役割を果たす

## Slide 42
時間
時間
QSTA
HC
QoS
CF-Poll
QoS CF-Pollで許可された送信期間
QoS
データ
ACK
SIFS
QoS
データ
ACK
SIFS
QoS
データ
ACK
a Slot Time
SIFS
QoS CF-Pollで指定されたTXOP
NAV from QoS CF-Poll
Notes: HCはポーリングを始めるときHCF競合チャネルアクセスにおけるAIFSよりも短い時間でPIFS時間と呼ばれる時間間隔でチャネルへのアクセス権を取得することができる
HCはチャネルがアイドルであると判断した場合はAPからの下りデータ転送あるいは配下の端末に対してポーリングを始める。
QoSCF-Polは端末に対して送信を許可するために送るフレーム
TXOPは許可されたチャネル使用期間、これを含んでいる
QoS CF-ACK

## Slide 43: 高効率な伝送が行えるブロックACK
ブロックACK
伝達誤りなどにより相手に届かなかったフレームのみ選択的に再送する伝搬
SIFSで行われ送信側はデータを連続的に送信した後ブロックACK
リクエストと呼ばれるフレームを用いて受信側に応答の送信を促す
受信側はブロックACKリクエストを受信後ブロックACKによって返答する
ブロックACKによって応答された局は解析を行い送信に失敗したフレームのみを再送する

## Slide 44: 同一セル内の端末間で直接通信できる新DLS
DLS(Direct Link Setup)とは
インフラストラクチャーネットワークで同じBSS(セル)にいる端末間の直接通信機能を提供するプロトコル
QSTA1
QAP
QSTA2
DLS
従来の通信
Notes: 従来はSTA1→AP→STA２という経路でデータが伝送されるため同じデータが２回無線区間を飛ぶため効率が悪い

## Slide 45
QoSを考慮したパワーセーブ機能APSD
APSD(Automatic Power Save Delivery)はデータ転送時の通信品質を維持しながらパワーセーブを行いたいという要望から採用された機能
Scheduled-ASPD
基地局と端末との間で合意された、一定の間隔ごとにデータの送受信を行う
Unscheduled-ASPD
パワーセーブ中の端末から送信されるトリガーフレームを機にデータ転送を行う
高精度なタイマー同期をとる機能
再送タイミングや高精度なフレーム制御やフレーム飛びの検出に利用される

## Slide 46
端末2
AP
Ethernet
端末1
AP
下り
上り
同一周波数
セル1
セル2
上り
下り

## Slide 47
AP
アクセスポイント
Ethernet
端末1
端末2
端末10
・・・・・・・・
下り方向
上り方向
10台