## Slide 1: MIMO
下沢 亮太郎

## Slide 2
MIMO(Multi Input Multi Output)
これまで:
SISO(Single Input Single Output)
送信アンテナ1,受信アンテナ1とする伝送
MIMOでは:
送信アンテナ,受信アンテナともに複数(最大4本)
#1
#2
#1
#2
Tx1
Tx2
Rx1
Rx2
分離
Tx : Transmitter(送信機)
Rx : Receiver(受信機)
Tx
Rx
SISO伝送
MIMO伝送

## Slide 3
MIMO(Multi Input Multi Output)
IEEE802.11nからMIMOを用いた高速伝送を実現
空間
時間
周波数
4
1
3
2
シンボル長の短縮
4.0→3.6[μsec]
各サブキャリアの変調方式に64QAMを追加
20MHz帯域を40MHzに拡大
(サブキャリア数の増大)
MIMOによる空間分割多重
600[Mbit/s]の物理伝送速度を構成する技術
MIMO技術の採用
(最大4多重)
・変調方式 : 64QAM(符号化率5/6)
・サブキャリア数の増大
・シンボル長の短縮化
・MIMO技術の採用
: 5 [bits/サブキャリア]
: 108 [本]
: 3.6 [μsec/symbol]
: 4 [多重]
最大伝送速度
[Mbit/s]
アンテナ本数分倍できるのが強い
従来の帯域幅(20MHz)
Notes: 物理層において理論上最大600Mbpsを実現するために

## Slide 4
MIMO伝送による信号分離
#1
#2
#1
#2
Tx1
Tx2
Rx1
Rx2
Zero Forcing (ZF(干渉キャンセル)方式)
Tx : Transmitter(送信機)
Rx : Receiver(受信機)
信号分離
伝搬チャネル
Notes: y_1,y_2:受信信号

## Slide 5
MIMO伝送による信号分離
Zero Forcing (ZF(干渉キャンセル)方式)
を未知数とする連立方程式として解く

## Slide 6
MIMO伝送による信号分離
Zero Forcing (ZF(干渉キャンセル)方式)
行列とベクトルで表現すると,
となり, について解くと
となる.

## Slide 7
MIMO伝送による信号分離
Zero Forcing (ZF(干渉キャンセル)方式)
欠点①
全て違う経路で到達した信号を線形演算するため,同一の位相で加算されるとは限らず,逆の位相で加算されて信号を弱める可能性もある.

## Slide 8
実際の受信信号には熱雑音等の干渉成分があるがZF法では考慮されていないため,逆に雑音電力を増幅してしまう場合も発生する.
MIMO伝送による信号分離
Zero Forcing (ZF(干渉キャンセル)方式)
欠点②