## Slide 1: CSI Feedback/ 固有モード伝送・MU-MIMO
下沢 亮太郎

## Slide 2
前回 MIMO(Multi Input Multi Output)
802.11nでは:
  1つの送信デバイスと1つの受信デバイス
導入
反射波
Zero Forcing (ZF(干渉キャンセル)方式)
Notes: また、acではアンテナ数を最大8本となっている

## Slide 3
user1
user2
user3
MU-MIMO
  (Multi User–MIMO)
固有モード伝送
  Eigen-mode SDM(Space Division Multiplexing)
SU-MIMO
  (Single User–MIMO)
今回 802.11ac では:
導入
Notes: 固有モード空間多重化
後述するCSIフィードバック手順を用いたチャネル推定を行い1対多の通信をMU-MIMO
1対1をSU-MIMOという

## Slide 4
CSI (Channel State Information) Feedback
MU-MIMOにおいて異なる端末にビームを向ける(ビームフォーミング)ためにCSIフィードバックを用いてチャネル推定を行うことで空間分割多元接続を実現する.
1対1の伝送でもCSIフィードバック手順を用いたチャネル推定を行うことにより,最適な伝搬経路を推定することにより,最適な伝搬経路を推定することによって固有モード伝送がある.
Notes: NDP : Null Data Packet
NDPA : NDP Announcement
BR : Beamforming Report
BRP : BR Polling
BA : Block ACK
BAR : BA Request

## Slide 5
CSI推定用の制御信号(NDPA)を基地局(AP)から端末（STA）に送信する.
端末側でCSIを推定する(NDPをSTAに送信).
推定されたチャネル特性(CSI)を端末から基地局に返信する(BR).
ビームが形成できた場合はデータパケットを端末宛に多重で同時に送信する.
CSI (Channel State Information) Feedback
NDP : Null Data Packet
NDPA : NDP Announcement
BR : Beamforming Report
BRP : BR Polling

## Slide 6
CSI (Channel State Information) Feedback
AP
STA#1
STA#2
STA#3
DIFS
+Backoff
Request
of channel
estimate
CSI feedback
Data
transmission
Acknowledgment
NDPA
NDP
BRP
BRP
BR
BR
BR
DATA
BAR
BAR
BA
BA
BA
NDP : Null Data Packet
NDPA : NDP Announcement
BR : Beamforming Report
BRP : BR Polling
BA : Block ACK
BAR : BA Request
Notes: BR : チャネル特性などの情報であるCSIをフィードバック
開始のアナウンスとしてAPがNDPAを全Stationに送信する

## Slide 7
CSI (Channel State Information) Feedback
データパケットはCSI Feedbackによるチャネル推定が完了したところで送信状態へ移行し,同期して送信する必要がある.
ユーザが増えるとすべてのユーザに対してチャネル推定の手順を繰り返し実施し,多重伝送可能なユーザを選定や,タイミングのスケジューリングをしなければならない.
大きなオーバーヘッドとなり,伝送効率を低下させる.
⇒
デメリット

## Slide 8
デメリット
CSI (Channel State Information) Feedback
MU-MIMOでは,チャネル推定で最適なアンテナ/端末の組み合わせを行った際に,利用されないアンテナや多重伝送のできない端末が生じることがある.

## Slide 9
固有モード伝送(EM-BF : Eigenmode Beamforming)
あらかじめ推定されている伝搬チャネル行列 を用いて基地局でそれぞれ送信するデータ数と同数の伝搬環境に対応した指向性を形成する.
このような指向性を基地局と端末局で形成することで,受信側では信号分離技術を用いずにMIMOによる通信が実現でき,端末側の負荷が軽減されるが,基地局側の負荷が大きくなる.
指向性制御
送信
受信
Notes: アイゲンモード

## Slide 10
固有モード伝送(EM-BF : Eigenmode Beamforming)
通信フロー
送信と受信の両方で伝搬チャネル行列 を推定する.
送信信号を分岐し, に送信側固有ベクトル をそれぞれ乗算する.その後,アンテナ素子番号に相当する信号をそれぞれ加算する.
受信信号 を分岐し,それぞれに受信側固有ベクトル を乗算する
伝搬チャネル

## Slide 11
固有モード伝送(EM-BF : Eigenmode Beamforming)
伝搬チャネル行列 を特異値分解すると, は
となる.
MIMO,送信電力 ,

## Slide 12
固有モード伝送(EM-BF : Eigenmode Beamforming)
受信側ウエイト(重み)行列
送信側ウエイト(重み)行列
特異値
Notes: 特異値は2乗すると固有値になる
H乗は複素共役転置

## Slide 13
固有モード伝送(EM-BF : Eigenmode Beamforming)
#1
#1
#2
#2
#
#
Notes: 熱雑音を無視すると送信信号の特異値倍の信号が得られる
また、ZFと違い雑音協調が起こらない
複素共役は逆行列とほぼ同じで単位行列になる

## Slide 14
固有モード伝送(EM-BF : Eigenmode Beamforming)
適応変調
受信側で複合される信号は特異値の大きさに依存するため,固有モード伝送では適応変調が必要となる.
特異値の大きさに比例してチャネル容量が決定される.そこで,固有モード伝送ではSNR(Signal to Noise Ratio)に応じて変調方式を送信データごとに採用することで高いビットレートを得ることができる.
情報C(QPSK)
情報B(16QAM)
情報A(64QAM)

## Slide 15
MU-MIMO(Multi User-Multi Input Multi Output)

## Slide 16
MU-MIMO(Multi User-Multi Input Multi Output)

## Slide 17
指向性制御
送信
受信