## Slide 1: 固有モード伝送/ MU-MIMO
下沢 亮太郎

## Slide 2
前回 MIMO(Multi Input Multi Output)
802.11nでは:
  1つの送信デバイスと1つの受信デバイス
802.11acでは:
user1
user2
user3
MU-MIMO
  (Multi User–MIMO)
SU-MIMO
  (Single User–MIMO)
Notes: 後述するCSIフィードバック手順を用いたチャネル推定を行い1対多の通信をMU-MIMO
1対1をSU-MIMOという
また、acではアンテナ数を最大8本となっている

## Slide 3
固有モード伝送(EM-BF : Eigenmode Beamforming)
あらかじめ推定されている伝搬チャネル行列 を用いて基地局でそれぞれ送信するデータ数と同数の伝搬環境に対応した指向性を形成する.
このような指向性を基地局と端末局で形成することで,受信側では信号分離技術を用いずにMIMOによる通信が実現でき,端末側の負荷が軽減されるが,基地局側の負荷が大きくなる.
指向性制御
送信
受信
Notes: アイゲンモード

## Slide 4
固有モード伝送(EM-BF : Eigenmode Beamforming)
通信フロー
送信と受信の両方で伝搬チャネル行列 を推定する.受信側では,ロングプリアンプルを複数回送信されることで推定できる.
送信信号を分岐し, に送信側固有ベクトル をそれぞれ乗算する.その後,アンテナ素子番号に相当する信号をそれぞれ加算する.
受信信号 を分岐し,それぞれに受信側固有ベクトル を乗算する

## Slide 6
CSI (Channel State Information) Feedback
APはSTAs(Stations)にビームを動的に向ける送信ビームフォーミングにより異なる信号を同時に送受信できることから空間リソースを有効に利用する.

## Slide 7
CSI (Channel State Information) Feedback
AP
STA#1
STA#2
STA#3
DIFS
+Backoff
Request
of channel
estimate
CSI feedback
Data
transmission
Acknowledgment
NDPA
NDP
BRP
BRP
BR
BR
BR
DATA
BAR
BAR
BA
BA
BA
NDP : Null Data Packet
NDPA : NDP Announcement
BR : Beamforming Report
BRP : BR Polling
BA : Block ACK
BAR : BA Request
Notes: BR : チャネル特性などの情報であるCSIをフィードバック

## Slide 8
CSI (Channel State Information) Feedback
データパケットはCSI Feedbackによるチャネル推定が完了したところで送信状態へ移行し,同期して送信する必要がある.
データ送信開始までのオーバーヘッドとなり,伝送効率を低下させる.
⇒
MU-MIMOの場合,複数STA宛てに同期してデータを送信しなければならないため,従来の無線LANは自立分散制御であったが,集中制御のような送信タイミングをスケジューリングするなどの工夫が必要となる.
デメリット

## Slide 9
デメリット
ユーザが増えるとすべてのユーザに対してチャネル推定の手順を繰り返し実施し,多重伝送可能なユーザを選定しなければならず,大きなオーバーヘッドとなる.
CSI (Channel State Information) Feedback